Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace

pro zakázku s názvem:

„Autoplošina na podvozku – TS Chrudim“

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Technická specifikace: Autoplošina na podvozku

Přesný název a označení podvozku:

………………………………………………………..……….. (doplní dodavatel)

Přesný název a označení plošiny:

………………………………………………………..……….. (doplní dodavatel)

Základní požadované parametry (ve smyslu minimálních požadavků):

- pracovní výška minimálně 20 m

- nosnost pracovního koše minimálně 300 kg

- 400° otáčení věže s možností práce nad kabinou

- Pracovní výška 20 m je dosažena i s maximálním zatížením koše 300 kg

- Stranový dosah minimálně 8,5 m je dosažen s plným zatížením koše 300 kg

- Plošina umožní práci bez ustavených opěr v omezeném pracovním výřezu (minimální pracovní výška při práci bez opěr 6 m se zatížením 300 kg v koši)

- závěsný hák s minimální nosností 300 kg umístěný ze spodu na koši

- minimální požadované užitečné zatížení 750 kg pro převoz materiálu a nářadí

- posádka alespoň 3 osoby (1 řidič + 2 spolujezdec)

- výkon motor min. 120 kW

- váhová kategorie N2

Podvozek – technický popis požadavků zadavatele

Motor vozidla vznětový s minimálním výkonem 120 kW s emisní normou EURO6 E, převodovka manuální, ochrana olejové vany, nastavitelný sloupek řízení, sedalo řidiče s loketní opěrkou. Pohon plošiny zajišťuje motor podvozku. Celková max. hmotnost vozidla do 6500 kg. Hmotnost autoplošiny bez nákladu a posádky max. 5500 kg (včetně plošiny a veškeré výbavy, náplní a plné nádrže). Volná kapacita 500 kg pro přepravu posádky a materiálu. Maximální průjezdná délka kompletu 7,2 m. Maximální průjezdná výška kompletu 3,1 m. Šestistupňová převodovka s manuálním řazením, pohon zadní nápravy. Barva kabiny zelená RAL 6010

Plošina – technický popis požadavků zadavatele

Výložník sestavený ze dvou kloubových ramen a teleskopického ramene s vnitřním vedením hadic a kabelů. Pro stabilizaci plošiny jsou použity kolmé opěry, maximální šířka ustavení opěr 2,2 m na osy talířků opěr. Nepřipouští se žádný sklon opěr (šikmé opěry) ani opěry sklopné nebo výsuvné do strany.

Při režimu práce s opěrami: opěry zůstávají v každé pozici koše v obryse podvozku. Plošina umožní otáčení alespoň 360 stupňů. V tomto standardním režimu je možná práce nad kabinou v plném stranovém dosahu a maximálním zatížením koše.

Při režimu práce bez opěr: opěry jsou zataženy a je dosaženo minimálního dosahu dle požadavků. Otoč plošiny může být v tomto režimu omezena.

Všechny pohyby ramene bude možné ovládat z obou ovládacích stanovišť (v koši a na nástavbě). Ovládací prvky plošiny umožňují především následující funkce: plynulé pohyby ramen a točnice ve všech směrech pomocí ovládačů integrovaných na ovládacích panelech obou ovládacích stanovišť. Současně je možno ovládat pohyby zdvihu a otáčení. Proporcionální elektro-hydraulické řízení všech funkcí výložníku je umístěno v koši. Kloubovoteleskopické rameno s vnitřním vedením hadic a kabelů. Překlenutí nad překážkou min. 8,0 m. Vstup do koše z ložné plochy a ze země. Automatické vyrovnávání polohy podlahy koše do vodorovné polohy v celém rozsahu pracovního diagramu plošiny. Ovládání opěr je umístěno na podvozku vpravo ve směru jízdy a je pro obsluhovatele dostupné ze země. Podlaha nástavby je ze slzičkového hliníkového plechu (neklouzavé provedení). Min. 5x upevňovací oko na ložné ploše dle specifikace kupujícího. Měnič napětí min. 3000 W pro napájení zásuvky v koši vč. zásuvky v koši 230 V (IP65) včetně oddělovacího trafa. Ohrádka po celém obvodu plošiny z hliníkových profilů výška 140 mm. 2ks uzamykatelné skříně na materiál vyrobené z hliníkového plechu, vodotěsné. Podložky pod opěry 4 ks včetně přepravního boxu na vozidle. Kvalitní povrchová antikorozní ochrana pomocného rámu plošiny. Motor vozidla je možno vypínat a startovat z horního i dolního ovládacího stanoviště.

| Celkové řešení nástavby | ANO/NE |
| --- | --- |
| Vysokozdvižná plošina na podvozku automobilu kategorie N2 (do 6,5t). Minimální pracovní výška 20 m, minimální stranový dosah 8,5m při nosnosti koše 300 kg s možností otáčení a prací nad kabinou plošiny vozidla. | ANO/NE |
| Podvozek – parametry | Číselný parametr nabídky (konkrétní hodnota tam kde je to relevantní) | ANO/NE |
| motor vznětový, palivo nafta, emisní norma EURO 6E platná dle požadavku při uvedení do provozu, minimální výkon motoru 120 kW |  | ANO/NE |
| elektromagnetická spojka pro pohon hydraulického čerpadla a plošiny z motoru podvozku nebo PTO |  | ANO/NE |
| Mechanická převodovka 6 stupňů |  | ANO/NE |
| Váha celé plošiny a podvozku včetně výbavy a náplní (plná nádrž) bez posádky a bez materiálu nepřesáhne 5500 kg (s tolerancí 1%) |  | ANO/NE |
| barva kabiny zelená RAL 6010 |  | ANO/NE |
| převodovka 6 stupňová - manuál |  | ANO/NE |
| kabina: řidič + 2 osoby |  | ANO/NE |
| zesílené odpružení zadní nápravy |  | ANO/NE |
| sedačka řidiče s loketní opěrkou |  | ANO/NE |
| ochranný štít chladiče a olejové vany |  | ANO/NE |
| vyhřívaná vnější zrcátka |  | ANO/NE |
| rezervní kolo (plnohodnotná rezerva) |  | ANO/NE |
| povinná výbava vozidla dle platné legislativy ČR |  | ANO/NE |
| Elektrická instalace dle předpisů pro provoz na pozemních komunikacích |  | ANO/NE |
| Celoroční pneumatiky |  | ANO/NE |
| Autorádio s ovládáním na volantu |  | ANO/NE |
| Manuální klimatizace |  | ANO/NE |
| Plošina - parametry | Číselný parametr nabídky (konkrétní hodnota tam kde je to relevantní) | ANO/NE |
| konstrukce ocelový kloub s dvoudílným teleskopem s vnitřním vedením hadic a kabelů |  | ANO/NE |
| pracovní výška minimálně 20 m |  | ANO/NE |
| minimální stranový dosah 8,5 m při plném zatížení 300 kg (2 osoby a materiál) |  | ANO/NE |
| otoč výložníku min. 360°. Konstrukční řešení umožní práci v celém pracovním rozsahu (i nad kabinou). |  | ANO/NE |
| maximální šířka ustavení opěr 2,2 m na střed talířků opěr |  | ANO/NE |
| pracovní koš hliníkový s automatickým vyrovnáváním |  | ANO/NE |
| minimální rozměry koše: šířka 135 cm, délka 70 cm, výška 110 cm |  | ANO/NE |
| vstup do koše– z pochozí plochy nebo ze země |  | ANO/NE |
| v koši umístěná schránka na drobné nářadí |  | ANO/NE |
| plně elektrohydraulické proporcionální ovládání v koši včetně start/stop motoru pro pohon čerpadla |  | ANO/NE |
| zásuvka 230 V v koši na měnič s výkonem minimálně 3000 W s napojením na elektrickou síť |  | ANO/NE |
| možnost ručního (pákového) čerpání kapaliny hydrauliky nástavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu |  | ANO/NE |
| 2x uzamykatelná hliníková skříň cca 250 litrů, specifikace dle zadání při montáži |  | ANO/NE |
| 1x plastová bedna cca 120 litrů |  | ANO/NE |
| 5 kusů upevňovací ok na ložné ploše |  | ANO/NE |
| Držák pro přepravu 2 ks sloupů |  | ANO/NE |
| schránky na 2 kusy podložky pod podpěry, jedna vpravo, jedna vlevo |  | ANO/NE |
| podložky pod podpěry 4 kusy |  | ANO/NE |
| oranžový LED maják na kabině vozidla 2 ks |  | ANO/NE |
| programovatelná LED výstražná alej v zadní části podvozku |  | ANO/NE |
| celá nástavba opatřena důkladnou antikorozní ochranou – kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu zinkem případně překryta nástřikem – požadovaná minimální záruka je 36 měsíců na prorezavění |  | ANO/NE |
| dutiny rámu plošiny ošetřené voskem |  | ANO/NE |
| kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr v činnosti |  | ANO/NE |
| kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině |  | ANO/NE |
| kontrola protitlaku opěr při ustavení |  | ANO/NE |
| ochrana proti kolizi výložníku s kabinou |  | ANO/NE |
| kontrola vysunutí opěr při činnosti |  | ANO/NE |
| všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily |  | ANO/NE |
| barva plošiny bílá |  | ANO/NE |
| proudový chránič |  | ANO/NE |
| speciální režim práce bez opěr – požadovaný dosah min 4 m se zatížením 300 kg v koši |  | ANO/NE |
| Bezpečnostní zachycovací postroj kompletní 3 ks |  | ANO/NE |