Definování obsahu a způsobu zpracování dokumentace

Plán místního ÚSES ORP Chrudim

dle požadavků 52. výzvy OPŽP, aktivita 4.3.2.

Ing. Lenka Šímová

Zadavatelem upravená verze pro potřeby zadávacího řízení

2018

Obsah

A. Zdůvodnění potřeby realizace opatření	3

A.1 Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření	5

A.2 Návaznosti na jiná opatření	6

B. POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU	8

B. 1 Základní charakteristika území	8

B. 2 Geomorfologické charakteristiky	10

B. 3 Hydrologické charakteristiky	11

B. 4 Biogeografické chrakteristiky	12

B. 5 Ochrana přírody a krajiny	14

B. 6 Územní systém ekologické stability	16

B. 7 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa	17

C. Popis a postup zpracování plánu ÚSES	18

Etapy plánu místního ÚSES	19

H. OBSAH PLÁNU MÍSTNÍHO ÚSES	22

A.	Textová část	22

B.	Tabulková část	24

C.	Výkresová část	25

D.	Digitální forma plánu ÚSES	26

ZADAVATEL

Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77

537 01 Chrudim I

+420 469 657 111

ID datové schránky: 3y8b2pi

Zhotovitel

STUDIO Ing. Lenka Šímová

B. Smetany 10

370 01 České Budějovice

# A. Zdůvodnění potřeby realizace opatření

Plány ÚSES v rozsahu obcí s rozšířenou působností jsou zpracovávány na základě nově vzniklé metodiky vymezování ÚSES – Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014–2020 (aktivita 4.3.2) z března roku 2017 Ministerstva životního prostředí. Cílem dokumentací plánů ÚSES je odstranění nedostatků ve vymezených ÚSES vzniklých jejich mozaikovitým řešením a místy také odchýlením od metodických přístupů.

Předkládaná dokumentace „Definování obsahu a způsobu zpracování dokumentace Plánu ÚSES ORP Chrudim dle požadavků 52. výzvy OPŽP, aktivita 4.3.2.“ je výstupem odborné poradní činnosti ve věci posouzení vhodnosti realizace plánu ÚSES ORP v zájmovém území. Součástí posouzení byly analýzy potřeby realizace plánu ÚSES (zhodnocení vymezení v ÚAP, ÚPD a KPÚ), terénní průzkumy, konzultace s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a jednání s úředníky příslušných odborů ORP. Plány ÚSES jsou financovány z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.3, Aktivity 4.3.2.

Obr.: administrativní mapa ORP Chrudim dle podkladů RURU 2016

Z provedených analýz je jednoznačně zřejmá vhodnost zadat plán ÚSES, který by v území řešil nedostatky ve vymezení ÚSES na základě nově vzniklé metodiky vymezování ÚSES (MŽp 2017). V závěru předkládaného dokumentace (kap. F.) je pak proveden orientační výpočet ceny plánu ÚSES a vyčísleny způsobilé výdaje financovatelné z dotačního programu prioritní osy 4, aktivita 4.3.2. Dokumentace dále doporučuje kvalifikační a profesní požadavky pro výběr vhodného zpracovatele zohledňující rozsah a složitost daného území (kap. E). Dokumentaci doplňují analytické mapy (kap I.) využité k posouzení území a stavu vymezení ÚSES. Základním zdrojem informací presentovaných v této dokumentaci jsou územně analytické podklady ORP Chrudim (2016) a rozbor trvale udržitelného rozvoje území odkud jsou přebrány faktografické části textů a doplněny údaji dle seznamu literatury.

Z orientačního posouzení vymezeného ÚSES v rozsahu řešeného území je patrné, že centrální části řešeného území se nachází řada nepropojených, neprovázaných a chybějících částí sítě ÚSES (přibližně na linii území Luže – Chrast – Slatiňany). Větší území s nepropojenými segmenty je dále situováno v okolí Prachovic a na dalších místech. Z orientačního posouzení vazby segmentů na vodní toky a jejich nivy je také zřejmá řada míst kde hydrofilní koridory nelogicky prostory niv a vazbu na vodoteče opouští a po sléze se k ní opět vrací. Prověřit je také třeba provázanost segmentů na hranicích řešeného území na navazující obce (51 obcí). K prověření je dále provázanost na řešení ÚSES stabilizovaných na základě pozemkových úprav, a to jak v řešeném území, tak v pozemkovými úpravami řešených katastrech bezprostředně na řešené území navazující (celkem se jedná o 34 katastrů s řešenými pozemkovými úpravami).

V současné době je pro dané území k dispozici Generel ÚSES, který byl zpracován v letech 1996 -  1997 a slouží jako podklad pro zpracování územních plánů obcí a je i základem ÚAP. Vzhledem k době vzniku jsou již tyto podklady zastaralé a nereflektují současný stav území. Pro území ORP chybí aktuální koncepce řešení všech hierarchických úrovní ÚSES a vymezení biocenter a biokoridorů všech úrovní, která by se stala podkladem pro závazné vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci.

Vymezení ÚSES v existujících územně plánovacích dokumentacích vykazuje značnou nepřehlednost a nejednotnost a zejména odlišné způsoby zpracování. Velká část územních plánů a generelů je zpracována pouze v papírové podobě, pokud jsou data digitální, tak v různých typech programů. Různé přístupy ke zpracování místních ÚSES v delším časovém rozmezí jednotlivými zpracovateli se projevily v částečné neprovázanosti jednotlivých skladebných částí, navazujících katastrálních území, v odlišném charakteru vymezených částí ÚSES v rámci potenciálních společenstev na trasách biokoridorů všech úrovní, v rozdílné biogeografické diferenciaci, v nedodržení minimálních parametrů daných metodikou apod. Rovněž textová databáze je velmi rozdílná, a je proto postupně nutné provést revizi jak věcnou, tak i obsahovou.

# A.1 Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

Kapitola je věnována popisu možných negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.).

Vzhledem k tomu, že posuzovaný elaborát předchází zpracování dokumentace plánu ÚSES, nejsou očekávány negativní vlivy na přírodu a krajinu. Při korektně zpravané dokumentaci se plán ÚSES stane podkladem pro realizaci záměrů v krajině které budou mít pozitivní dopad na aspekty přírody a krajiny.

# A.2 Návaznosti na jiná opatření

Za návazný lze považovat projekt, který pokračuje na stejném místě v realizaci rozpracovaného opatření (časová návaznost) nebo rozšiřuje území, ve kterém již byla podobná opatření realizována (územní návaznost). Za návazný lze považovat v tomto smyslu i záměr navazující na záměr jiného žadatele.

U návazností plánu ÚSES je důležité zajistit:

- návaznost se sousedními ORP (návaznost na ÚPP, ÚPD, KPÚ, generely a plány ÚSES – viz mapová příloha „Analýza ÚPD a KPÚ“). Jmenovitě je třeba zohlednit návaznosti z ukončený KPÚ navazujících katastrů: Úhřetická Lhota, Raškovice u Přelouče, Úhrov, Hostovlice u Čáslavi, Zehuby, Uhersko. Dále je třeba zohlednit platnou územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podkaldy obcí navazujících na řešené území (viz mapová příloha „Analýza ÚPD a KPÚ)

/nedílnou součástí řešení plánu ÚSES je analýza disponibilních podkladových dokumentací, které je plánem ÚSES třeba zohlednit. Seznam takto zjištěných dokumetací bude řešitelem projednám na výrobním výboru/

- návaznost na sousedící kraje Vysočina a Středočeský kraj (v průběhu projednání plánu ÚSES) projednání  s OOP krajských úřadů a MŽP

- návaznost na CHKO Železné hory - koncept plánu ÚSES bude projednán se správou CHKO

Výsledný plán ÚSES podpořený z OPŽP by měl mít takovou úroveň zpracování, aby při schvalování ÚPD v řešeném území docházelo k minimálním změnám navrhovaného řešení ÚSES, Ve fázi schvalování ÚPD by se tak neměly vyskytnout žádné chyby a rozpory.

Podrobná pravidla ani forma schválení návrhu plánu ÚSES, kterému má předcházet posouzení a projednání návrhu s dotčenými orgány, zejména s orgány ochrany přírody a odbory územního plánování, však nejsou zákonem o ochraně přírody a krajiny ani vyhláškou stanoveny. Projednání návrhu plánu ÚSES s dotčenými orgány je ale velmi žádoucí a slouží k zachycení a eliminaci možných nesrovnalostí (např. zmíněná návaznost) či konfliktů ÚSES s jinými záměry a usnadnit tak průběh schvalování ÚPD v řešeném území, která probíhá podle stavebního zákona.

# B. POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU

## B. 1 Základní charakteristika území

ORP se nachází v jihozápadní části Pardubického kraje. Na západě sousedí se Středočeským krajem – přesněji s ORP Čáslav. V rámci Pardubického kraje sousedí na severu s ORP Přelouč, Pardubice a Holice, na východě s ORP Vysoké Mýto a Litomyšl a na jihu s ORP Hlinsko a Polička a částečně též s ORP Chotěboř z Kraje Vysočina.

Svojí rozlohou 74 582,72 ha (16,5 % rozlohy Pardubického kraje) a také počtem obcí ve svém správním území je největším ORP v rámci Pardubického kraje. Území je dále členěno na 6 spádových oblastí pověřených obecních úřadů, jedná se o úřady: Chrudim, Heřmanův Městec, Třemošnice, Chrast, Skuteč, Nasavrky.

ORP Chrudim zahrnuje celkem 86 obcí (186 katastrálních území). Zájmová část území ORP Chrudim bude plánem ÚSES řešena vyjma části CHKO Železné hory. Hranice území CHKO vedou bez vazby na hranice správních území obcí a plocha CHKO v OPR Chrudim zahrnuje vetší či menší části 27 obcí a dále 4 obce z ORP Chrudim leží v CHKO celou svojí plochou. Vyjádřeno v podrobnosti katastrálních území leží zcela v ploše CHKO 18 katastrálních území  (tedy nejsou součástí řešeného území) a částečně do plochy CHKO zasahuje 43 katastrálních území (části k.ú. mimo CHKO jsou součástí území řešeného plánem ÚSES).

Řešeným územím plánu ÚSES je tak území ORP Chrudim (74 582,72 ha dle ÚAP ORP Chrudim), bez plochy kterou v rámci ORP Chrudim zaujímá CHKO Železné hory (15 645,4 ha dle ÚAP ORP Chrudim) což odpovídá ploše 58 937,32 ha.

Na hranici ORP Chrudim navazují správní území 51 obcí (včetně správního území města Pardubic). Mezi vlastním řešením ÚSES v zájmovém území je třeba prověřit návaznosti na prvky ÚSES vymezené v územích plánech těchto obcí (navazující obce náleží do 10 ORP) a identifikovat a navrhnout odstranění případných problémů (neprovázanost, biogeograficky nevhodná poloha aj.).

Základní charakteristiky řešeného území, navazující obce, rozsah CHKO v rámci ORP a katastry s řešenými pozemkovými úpravami zobrazuje mapová příloha (kapitola I) mapa Analýza ÚPD a KPÚ (1: 170 000).

Tab.: Přehled katastrálních území ORP Chrudim. Katastrální území ležící celou plochou v CHKO Železné hory jsou zvýrazněny zeleně (18 území), katastry které leží v CHKO Železné hory pouze částí své plochy zvýrazněny modře (43 území).

Bělá

Běstvina

Biskupice u Ronova nad Doubravou

Bítovany

Blansko u Hrochova Týnce

Blížňovice

Bojanov

Bor u Chroustovic

Bor u Skutče

Bořice u Hrochova Týnce

Bousov

Brčekoly

Březinka u Hošťalovic

Bylany

Cítkov

Ctětín

Čankovice

Čejkovice u Mladoňovic

Česká Rybná

České Lhotice

Deblov

Dobrkov

Dolní Bezděkov

Dolní Počátky

Doly

Dřenice

Dvakačovice

Heřmanův Městec

Hlína

Hluboká u Skutče

Hněvětice

Hodonín u Nasavrk

Hoješín

Holešovice u Chroustovic

Holičky u Chrudimi

Honbice

Horka u Chrudimi

Horní Bezděkov u Bojanova

Horní Bradlo

Hošťalovice

Hrbokov

Hrochův Týnec

Hroubovice

Chacholice

Chotěnice

Chrast

Chroustovice

Chrudim

Janovice u Chrudimi

Javorka

Jenišovice u Chrudimi

Jetonice

Klešice

Kněžice u Ronova

Kočí

Kostelec u Heřmanova Městce

Kovářov u Seče

Kraskov

Krásné

Křižanovice

Kubíkovy Duby

Kunčí

Lány u Bylan

Lažany u Skutče

Lešany

Leštinka

Lhota u Chroustovic

Lhota u Skutče

Lhůty

Libanice

Libkov u Nasavrk

Liboměřice

Licibořice

Licomělice

Licoměřice

Lipka

Lipovec

Louka u Vrbatova Kostelce

Lozice

Lukavice

Luže

Martinice u Skutče

Medlešice

Mentour

Městec

Míčov

Miřetín

Mladotice nad Doubravou

Morašice u Chrudimi

Moravany u Ronova

Mrákotín u Skutče

Mravín

Nabočany

Načešice

Nasavrky

Nerozhovice

Nová Ves u Skutče

Nové Lhotice

Ochoz u Nasavrk

Orel

Ostrov

Pařížov

Paseky u Proseče

Perálec

Petříkovice u Mladoňovic

Počátky Horní

Poděčely

Podhořany u Ronova

Podhradí v Železných horách

Podlažice

Podlíšťany

Podměstí

Pohled u Mladoňovic

Polánka

Prachovice

Proseč u Seče

Proseč u Skutče

Prosetín u Hlinska

Prosíčka u Seče

Předhradí u Skutče

Přestavlky u Chrudimi

Rabštejnská Lhota

Radčice u Skutče

Radim

Ronov nad Doubravou

Rosice u Chrasti

Rozhovice

Rudov

Řestoky

Seč

Skála

Skoranov

Skupice u Chrudimi

Skuteč

Skutíčko

Slatiňany

Smrček u Žumberku

Smrkový Týnec

Sobětuchy

Spačice

Srbce u Luže

Starý Dvůr

Stíčany

Stolany

Střemošice

Střítež u Skutče

Sušice

Svídnice u Slatiňan

Synčany

Škrovád

Štěnec

Štěpánov u Skutče

Topol

Travná u Horního Bradla

Trojovice

Trpišov

Třemošnice nad Doubravou

Třibřichy

Tuněchody

Úherčice

Úhřetice

Vápenný Podol

Vejvanovice

Velká Střítež

Vestec u Běstviny

Vestec u Chrudimi

Vížky

Vlčnov u Chrudimi

Voletice

Vrbatův Kostelec

Výsonín

Vyžice

Záboří u Proseče

Zaječice u Chrudimi

Zájezdec

Zalažany

Závratec

Zbožnov

Zbyhněvice

Zbyslavec

Zderaz

Zdislav

Žďárec u Seče

Žďárec u Skutče

Žlebské Chvalovice

Žumberk

## B. 2 Geomorfologické charakteristiky

Zájmové území se nachází v geomorfologické provincii Česká vysočina situované v rámci centrální části Hercynském systému. Zde je území situováno na rozhraní Geomorfologických subprovincií Česká tabule, do které zasahuje severní část zájmového území a subprovincie Česko-moravská soustava, ve které leží jižní partie území. V rámci České tabule je zájmové území součástí celku Svitavská pahorkatina a v rámci Českomoravské soustavy pak celku Železné hory. Okrajově jsou pak zastoupeny celky Středočeské tabule (západní okrajové partie území), Hornosázavské pahorkatiny (jihozápadní cíp řešeného území), Hornosvratecká pahorkatina (jihovýchodní cíp řešeného území) a Východolabská tabule (severní cíp řešeného území). Z geomorfologických podcelků se dominantně uplatňuje území Chrudimské tabule a Sečské vrchoviny.

Obr.: poloha řešeného území v rámci detailu geomorfologického členění v geomorfologických okrscích.

## B. 3 Hydrologické charakteristiky

Rozložení a charakteristiky říční sítě jsou do značné míry dány geomorfologickou stavbou území. Převážná část řešeného území je odvodňována řekou Chrudimkou, která tvoří levobřežní přítok Labe. Okolí Heřmanova Městce je odvodňováno přímo do Labe říčkami Bylanka, Strouha a několika drobnými potoky. Okolí Ronova a Třemošnice spadá do povodí Doubravy. Ve východní části je významným tokem Novohradka a několik menších přítoků. Pouze nepatrná severovýchodní část okresu je odvodňována Loučnou.

Téměř 80 % území ORP Chrudim je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí (tj. místa, která jsou pro další využití, zejména jako zdroje pitné vody, ohroženy nebo znečištěny. Jednotlivé významné toky sehrávali v minulosti i významnou úlohu při zakládání jednotlivých měst a obcí, patrná je tato skutečnost především na řece Novohradce a Chrudimce. O něco méně již na řece Bylance a Ležáku, což předznamenává jisté problémy při vedení poříčních hydrofilních biokoridorů vedených na těchto významnějších tocích, neboť nutně musí projít územím těchto větších měst.

Obr.: povodí dílčích toků (žlutě) a nejvýznamnější vodoteče území (modře)

## B. 4 Biogeografické chrakteristiky

Řešené území se rozkládá na rozhraní Chrudimského a Zelenohorského biogeografického regionu, které svojí rozlohou zabírají podstatnou část zájmového území. Zájmové území dále okrajově zasahuje do bioregionů Českobrodského, Polabského, Pardubického, Svitavského a Žďárského.

V řešeném území je dominantně zastoupen 3. vegetační stupeň doprovázený doznívajícím 2. vegetačním stupněm (severní partie území) a stupněm 4. (jižní partie).

V řešeném území je zastoupeno 42 typů biochor z nichž jsou plošně nejvýznamnější plošiny na spraších 2. v.s a 3 v.s, erodované plošiny na opukách 3. v.s. a vrchoviny na drobách 3. v.s.

Základní biogeografické charakteristiky řešeného území, zobrazuje mapová příloha H. mapa Biogeografická specifikace území (1: 170 000).

Tab.: přehled plošně nejvýznamnějších biochor zájmového území

| Biochora | Zastoupení (ha) |
| --- | --- |
| 2RE | 10572 |
| 3BD | 7351 |
| 3RE | 5676 |
| 4VM | 3548 |
| 3RB | 3446 |
| 3BM | 2858 |
| 4BM | 1948 |
| 3BW | 1709 |
| 3Nh | 1642 |
| 3BR | 1608 |

## B. 5 Ochrana přírody a krajiny

V rámci ORP Chrudim zaujímá rozsáhlou část území CHKO Železné hory (15 645,4 ha dle ÚAP ORP Chrudim). Plocha CHKO je z řešeného území vyjmuta, neboť Plány ÚSES jsou za území CHKO zpracovávány samostatně.

Obr.: zvláště chráněná území ORP Chrudim (dle ÚAP)

V řešeném území jsou zastoupeny tři přírodní parky – Doubrava, Heřmanův Městec a Údolí Korunky a Novohradky. V řešeném území se nenachází národní přírodní rezervace ani národní přírodní památka. Zastoupeny jsou čtyři přírodní rezervace – Habrov, Hluboký, Anenské údolí a Maštale. Dále je zastoupeno osm přírodních památek: Hrobka, Farář, Kusá hora, Ptačí ostrovy, Pivnice, Podskala, Chrašická stráň a Střítežská rokle (viz tabulka přehledu lokalit a mapová příloha). Ve správním obvodu ORP Chrudim je dále dle ÚSOP vyhlášeno 18 lokalit soustavy NATURA 2000 (viz tab přehledu těchto lokalit a mapová příloha).

Řešeným územím je vedeno šest dálkových migračních koridorů v jejichž trasách nejsou vymezena žádná kritická ani problémová místa. V návaznosti na tyto koridory a lesnaté partie území jsou v řešeném území vymezeny rozsáhlé oblasti migračně významných území.

Tab.: přehled zastoupených zvláště chráněných území ve správním obvodu ORP Chrudim (dle ÚSOP)

| Kód | Kategorie | Název | Orgán ochrany přírody |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | Chráněná krajinná oblast | Železné hory | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 211 | Národní přírodní památka | Kaňkovy hory | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 6136 | Národní přírodní rezervace | Lichnice | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 2425 | Přírodní památka | Boušovka | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1630 | Přírodní památka | Farář | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 5895 | Přírodní památka | Heřmanův Městec | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 123 | Přírodní památka | Hrobka | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 2199 | Přírodní památka | Chrašická stráň | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 1631 | Přírodní památka | Kaštanka | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1772 | Přírodní památka | Kusá hora | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 264 | Přírodní památka | Na Obůrce | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 865 | Přírodní památka | Na skalách | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1974 | Přírodní památka | Pivnice | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 792 | Přírodní památka | Pod Bukovinou |  |
| 2118 | Přírodní památka | Podskala | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 1771 | Přírodní památka | Polánka | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1973 | Přírodní památka | Ptačí ostrovy | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 2200 | Přírodní památka | Střítežská rokle | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 5648 | Přírodní památka | Suťové svahy |  |
| 483 | Přírodní památka | V Koutech | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 2117 | Přírodní rezervace | Anenské údolí | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 101 | Přírodní rezervace | Habrov | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 1888 | Přírodní rezervace | Hluboký rybník | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 1576 | Přírodní rezervace | Krkanka | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1502 | Přírodní rezervace | Maštale | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 288 | Přírodní rezervace | Oheb | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 333 | Přírodní rezervace | Polom | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1770 | Přírodní rezervace | Strádovské Peklo | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1577 | Přírodní rezervace | Střemošická stráň | Krajský úřad Pardubického kraje |
| 2127 | Přírodní rezervace | Vápenice | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 1636 | Přírodní rezervace | Vršovská olšina | AOPK ČR - RP Východní Čechy |
| 6138 | Smluvně chráněné území | Malá Straka | Krajský úřad Pardubického kraje |

Tab.: přehled zastoupených zvláště chráněných území ve správním obvodu ORP Chrudim (dle ÚSOP)

| Kód | Kategorie | Název |
| --- | --- | --- |
| 2947 | Evropsky významná lokalita | Anenské údolí |
| 2948 | Evropsky významná lokalita | Běstvina |
| 2949 | Evropsky významná lokalita | Běstvina - krypta |
| 2953 | Evropsky významná lokalita | Boušovka |
| 5532 | Evropsky významná lokalita | Dolní Chrudimka |
| 2956 | Evropsky významná lokalita | Heřmanův Městec |
| 2957 | Evropsky významná lokalita | Hluboký rybník |
| 2959 | Evropsky významná lokalita | Chrudimka |
| 2960 | Evropsky významná lokalita | Chrudimka - Nasavrky |
| 6045 | Evropsky významná lokalita | Kochánovické rybníky a tůně |
| 5536 | Evropsky významná lokalita | Krkanka-Strádovské peklo |
| 2967 | Evropsky významná lokalita | Lichnice - Kaňkovy hory |
| 5538 | Evropsky významná lokalita | Malá Straka |
| 2970 | Evropsky významná lokalita | Pařížov |
| 2971 | Evropsky významná lokalita | Podolská a Páterova jeskyně |
| 2975 | Evropsky významná lokalita | Slavická obora |
| 2976 | Evropsky významná lokalita | Střemošická stráň |
| 2981 | Evropsky významná lokalita | Uhersko |

## B. 6 Územní systém ekologické stability

V řešeném území je dle ZÚR Pardubického kraje vymezeno 49 segmentů regionálního ÚSES (biocenter a úseků biokoridorů), které v území komponují 9 tras regionálních biokoridorů. (ÚAP obsahují z toho v detailním vymezení 143 úseků nebo částí regionálních biokoridorů a 30 regionálních biocenter případně jejich částí), které v území komponují Segmenty nadregionálního ÚSES jsou v území zastoupeny okrajovými částmi dvou nadregionálních biocenter (Lichnice a Uhersko).

Lokální ÚSES obsažený v ÚAP je zastoupen 296 lokálními biocentry a 400 lokálními biokoridory (pozn. počty segmentů jsou orientační, neboť existují případy, kdy je jeden segment /například plocha jednoho biocentra/ správními hranicemi rozdělen do několika samostatných segmentů).

Z orientačního posouzení vymezeného ÚSES v rozsahu řešeného území je patrné, že centrální části řešeného území se nachází řada nepropojených, neprovázaných a chybějících částí sítě ÚSES (přibližně na linii území Luže – Chrast – Slatiňany). Větší území s nepropojenými segmenty je dále situováno v okolí Prachovic a na dalších místech. Z orientačního posouzení vazby segmentů na vodní toky a jejich nivy je také zřejmá řada míst kde hydrofilní koridory nelogicky prostory niv a vazbu na vodoteče opouští a po sléze se k ní opět vrací. Prověřit je také třeba provázanost segmentů na hranicích řešeného území na navazující obce (51 obcí). K prověření je dále provázanost na řešení ÚSES stabilizovaných na základě pozemkových úprav, a to jak v řešeném území, tak v pozemkovými úpravami řešených katastrech bezprostředně na řešené území navazující (celkem se jedná o 34 katastrů s řešenými pozemkovými úpravami).

Analýzu zastoupení hydrofilních a mezofilních větví ÚSES zobrazuje mapová příloha H. mapa Analýza zastoupení hydrofilních a mezofilních (1: 170 000).

## B. 7 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

Charakteristickým jevem v ORP Chrudim je nadprůměrná rozloha lesů. Většinu lesů tvoří lesy hospodářského typu, avšak lze zde nalézt i lesy zvláštního určení.

Plochu ORP Chrudim tvoří více jak 60 % zemědělské půdy. A velká část této půdy (především v severní nezalesněné části území) je pro svoji kvalitu zařazena do ochrany I. nebo II. stupně.

Strukturu půdního fondu zobrazuje mapová příloha H. mapa Analýza ÚPD a KPÚ (1: 170 000).

# C. Popis a postup zpracování plánu ÚSES

Pozn.: kapitola shrnuje metodické požadavky na plán místního ÚSES dle metodiky vymezování ÚSES – Metodický podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci PO4 OPŽP 2014–2020 (aktivita 4.3.2) z března roku 2017 Ministerstva životního prostředí.

Základní parametry plánu místního ÚSES jsou shrnuty v následujících bodech:

- řešené úrovně ÚSES: všechny úrovně – nadregionální, regionální a místní (lokální)

- řešené území: správní obvod obce s rozšířenou působností Chrudim vyjma CHKO Železné hory;

- měřítko zpracování 1: 10 000

- hlavní využití: podklad pro vymezení ÚSES v územních plánech, případně v regulačních plánech podklad pro vymezení ÚSES v pozemkových úpravách zdroj údajů územně analytických podkladů obcí i krajů podklad pro aktualizaci nadregionálního a regionálního ÚSES v plánech nadmístního ÚSES

V plánech místního ÚSES bude zpřesňováno vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES v souladu s koncepcí obsaženou v plánech nadmístního ÚSES a je stanovena navazující koncepce místního (lokálního) ÚSES zahrnující vymezení jeho jednotlivých skladebných částí. Všechny tři úrovně ÚSES jsou v plánu místního ÚSES řešeny v podrobnosti odpovídající měřítku zpracování, které je odvozeno od hlavního využití. Výsledkem je vymezení funkčně propojené sítě ÚSES zahrnující konkrétní (tj. upřesněná) plošná vymezení jednotlivých biocenter a biokoridorů všech tří hierarchických úrovní ÚSES, případně i plošná či liniová vymezení interakčních prvků.

Z hlediska rozhodujících přírodovědných principů vymezování ÚSES (zejména principu biogeografické reprezentativnosti) by území řešené plánem místního ÚSES mělo být přirozeně vymezeno hranicemi příslušných biogeografických jednotek, tj. hranicemi segmentů jednotlivých typů biochor nebo skupiny sousedících segmentů různých typů biochor. Vymezování reprezentativních lokálních (místních) biocenter, a tedy i reprezentativnost celé místní úrovně ÚSES, lze přitom řešit v úplné podobě jen v rámci všech segmentů určitého typu biochory v konkrétním bioregionu. Stanovení řešených území plánů místního ÚSES podle vymezení typů biochor v bioregionech však nejsou s ohledem na administrativně-správní uspořádání ČR reálně uplatnitelná.

V plánech místního ÚSES je účelné a logické stanovit řešená území jako správní území jednotlivých orgánů ochrany přírody příslušných k vymezování a hodnocení místního ÚSES. Pokud je řešeným územím celé území, ve kterém vymezování a hodnocení místního ÚSES spadá do kompetence konkrétního orgánu ochrany přírody, lze při dodržení dále popsaných metodických postupů v odpovídající míře zajistit reprezentativnost řešení. Plány místního ÚSES lze zpracovat i pro dílčí části správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území národních parků, území chráněných krajinných oblastí, nebo území vojenských újezdů. Snižováním rozlohy řešeného území se však zvyšuje riziko nedostatečně reprezentativního řešení.

V rámci zpracování plánu místního ÚSES je třeba provést vyhodnocení reprezentativnosti řešení místního ÚSES ve všech typech biochor zasahujících do řešeného území. Území, ke kterému je vztaženo toto vyhodnocení, je v plánu místního ÚSES označováno jako širší zájmové území. Poměr rozsahu širšího zájmového území vůči rozsahu řešenému území je zpravidla tím větší, čím menší je vlastní řešené území.

Měřítko zpracování 1: 10 000 je optimálním měřítkem plánu místního ÚSES jak ve vztahu k měřítku zpracování územních plánů, tak i ve vztahu k méně podrobnému měřítku (1: 50 000) plánu nadmístního ÚSES.

## Etapy plánu místního ÚSES

- Shromáždění podkladů

Cílem etapy je shromáždit veškeré disponibilní mapové i textové podklady, potřebné pro rozbory a následný návrh.

Přehled základních podkladů:

- soubor mapových a textových údajů o příslušných biogeografických jednotkách, tj. bioregionech, typech biochor a skupinách typů geobiocénů zasahujících do řešeného území;

- soubor mapových a textových údajů o skladebných částech všech úrovní ÚSES, vymezených v různých typech oborových dokumentací, v územně analytických podkladech, v územně plánovací dokumentaci a v pozemkových úpravách;

- soubor mapových a textových údajů o přírodních hodnotách území – o zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech, významných krajinných prvcích (včetně registrovaných), o biotopech, dálkových migračních koridorech, migračně významných územích, výskytu geograficky původních druhů rostlin a živočichů úzce vázaných na konkrétní přírodní či antropogenně podmíněné ekosystémy apod.;

- soubor mapových a textových údajů o lesních typech a bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ);

- soubor mapových a textových údajů o záměrech územního plánování, obsažených zejména v platné územně plánovací dokumentaci krajů i obcí a v aktuálních územně plánovacích podkladech (územně analytických podkladech krajů a obcí, případně územních studiích).

- Rozbory (analýza)

Cílem rozborů je vyhodnotit shromážděné mapové a textové podklady z pohledu

jejich využitelnosti pro návrh plánu místního ÚSES.

Výsledkem rozborů je:

- vyhodnocení reprezentativnosti vymezení biocenter ve vztahu k biogeografickému členění,

- vyhodnocení migračních tras a přírodních bariér + vyhodnocení vhodnosti trasování bio-koridorů a větví místního ÚSES,

- vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny,

- vyhodnocení vhodnosti území s přírodními hodnotami pro skladebné části ÚSES,

- vyhodnocení řešeného území z hlediska potřeby vymezení větví antropogenně podmíněného místního ÚSES a unikátních lokálních biocenter,

- vyhodnocení zjištěných problémů a případných nedostatků a chyb.

- Návrh

Cílem návrhu je stanovit koncepci řešení místního ÚSES a vymezit jednotlivé skladebné části ÚSES všech hierarchických úrovní. Při návrhu je třeba odpovídajícím způsobem uplatnit všechny základní principy vymezování ÚSES a zároveň zohlednit specifické přístupy k vymezování všech úrovní ÚSES.

Výsledkem návrhu je:

- zpřesněné vymezení skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES,

- vymezení skladebných částí přírodního i antropogenního místního (lokálního) ÚSES,

- popis a odůvodnění koncepce řešení místního (lokálního) ÚSES,

- popis všech vymezených skladebných částí ÚSES.

- Projednání

Způsob projednání plánu nadmístního ÚSES musí odpovídat příslušným legislativním předpisům. Podrobnosti stanoví metodický pokyn Ministerstva životního prostředí. Součástí projednání může být i pořízení odborné oponentury návrhu plánu místního ÚSES.

V Českých Budějovicích 31.10.2018

Ing. Lenka Šímová

# H. OBSAH PLÁNU MÍSTNÍHO ÚSES

Dokumentaci Plán místního ÚSES tvoří textová (ČÁST A.), tabulková (ČÁST B.) a mapová část (ČÁST C.), přičemž je dále definována digitální forma plánu ÚSES (ČÁST D.).

Navržený obsah a specifikace dokumentace plánu místního ÚSES je možné upravovat pouze v případě, že změny zásadním způsobem neovlivní rozsah a náročnost zpracování díla. Vzhledem ke složitosti zpracovávaného tématu a variabilitě území i většiny podkladů jsou drobné dílčí úpravy předpokládány.

# Textová část

A.1 Úvodní část

A.1.1 Základní údaje identifikující zakázku

A.1.2 Základní charakteristiky řešeného území

A.2 Rozborová (dle kap. 11.1.2.2 Rozbory (analýza) metodiky)

A.2.1 Soupis disponibilních mapových a textových podkladů a jejich vyhodnocení z pohledu využitelnosti pro návrh plánu místního ÚSES.

A.2.2 Vyhodnocení reprezentativnosti vymezení biocenter ve vztahu k biogeografickému členění

A.2.3 Vyhodnocení migračních tras a přírodních bariér vzhledem k vymezení místního ÚSES

A.2.4 Vyhodnocení aktuálního stavu přírody a krajiny

A.2.5 Vyhodnocení začlenění území s přírodními hodnotami do skladebné části ÚSES,

A.2.6 Vyhodnocení vhodnosti vymezení větví antropogenně podmíněného ÚSES a unikátních

biocenter

A.2.7 Vyhodnocení zjištěných problémů a případných nedostatků a chyb

A.3 Návrhová část (dle metodiky kap. 11.2.2.3 Rozbory)

A.3.1 Vymezení přírodního místního ÚSES

A.3.2 Vymezení antropogenně podmíněného místního ÚSES

A.3.3 Vymezení interakčních prvků

A.3.4 Návaznosti na hranicích řešeného území

A.3.5 Popis koncepce řešení a její odůvodnění

A.3.6 Vyhodnocení projednání a oponentury

# Tabulková část

Tabulková část obsahuje popis vymezených skladebných částí ÚSES dle kapitoly 11.2.2.3 metodiky. Tabulková část je součástí tiskových výstupů plánu ÚSES a dále je přiložena jako zdrojová data v editovatelné podobě na digitální nosič, který je nedílnou součástí závěrečných výstupů.

- Typ a biogeografický význam skladebné části ÚSES

- Příslušnost skladebné části ÚSES k hydrickým typům větví ÚSES

- Příslušnost skladebné části ÚSES k trofickým typům větví ÚSES

- Zastoupené STG v ploše skladebné části

- Zastoupené typy biotopů ve skladebné části ÚSES

- Základní typy biocenter (dle biogeografické reprezentativnosti)

- Typy biokoridorů podle podobnosti ekotopů a ekosystémů spojovaných biocenter

(dle biogeografické reprezentativnosti)

- Cílový ekosystém (příslušnost skladebné části ÚSES k přírodnímu nebo antropogenně podmíněnému ÚSES)

- Odůvodnění vymezení skladebné části ÚSES

- Popis aktuálního stavu plochy skladebné části ÚSES

- Definování opatření k dosažení cílového stavu skladebné části ÚSES

# Výkresová část

C.1 Výkres širších vztahů (1:50 000)

C.1.a Vymezení nadmístního ÚSES (včetně podpůrných pásem) dle dokumentace plánu nadmístního ÚSES případně dle ZÚR.

C.1.b Významné záměry v území a stávající významné střety s vymezením nadmístního ÚSES

C.1.c Biogeografické členění území – bioregiony a biochory

C.2.1 Výkres rozborů aktuálně směrodatného vymezení ÚSES (1:10 000)

C.2.1a Ochrana přírody a krajiny

C.2.1b Aktuální stav území: přírodní bitopy NATURA2000

C.2.1c Aktuálně směrodatné vymezení ÚSES

C.2.1d Záměry a technické limity

C.3  Výkres návrhu ÚSES (1:10 000)

C.3.1 Vymezení skupin typů geobiocénů

C.3.2 Zpřesněné vymezení segmentů nadregionálního ÚSES

C.3.2a	Nadregionální biocentrum

C.3.2b	Biocentrum vložené do trasy nadregionálního biokoridoru

C.3.2c	Dílčí úsek složeného biokoridoru v trase nadregionálního biokoridoru

C.3.3 Zpřesněné vymezení segmentů regionálního ÚSES

C.3.3a	Regionální biocentrum

C.3.3b	Biocentrum vložené do trasy regionálního biokoridoru

C.3.3c	Dílčí úsek složeného biokoridoru v trase regionálního biokoridoru

C.3.4 Vymezení segmentů místních ÚSES

C.3.4a	Lokální biocentrum

C.3.4b	Lokální biokoridor

C.3.4c	Interakční prvek

# Digitální forma plánu ÚSES

D.1 Digitální forma plánu ÚSES je součástí tisknuté dokumentace, do které je vložena na digitálním nosiči (CD, DVD)

D.2 Textová část plánu ÚSES zaznamenána v některém z obecně užívaných textových formátů v editovatelné formě (*. doc, *.rtf, ad.)

D.3 Tabulková část plánu ÚSES zaznamenána v některém z obecně užívaných tabulkových či textových formátů v editovatelné formě (*. doc, *.xls, ad.)

D.4 Mapová část plánu ÚSES exportovaná do rastrového obrázku v některém z obecně užívaných grafických formátů (*.jpg, *.png, případně PDF). (Velikost, rozlišení a komprese jsou voleny s ohledem na čitelnost veškerých uváděných jevů)

D.5 Prostorová data GIS v některém z obecně užívaných vektorových GIS formátů (*.shp, *.blk). Jevy analytické a jevy návrhové mají samostatné soubory, každý prostorový segment nese v relační tabulce unikátní označení odpovídající popisu v textové a tabulkové části.